## Slide 1
研究生院2019年改革重点工作汇报
数字设计与计算机体系结构

## Slide 2
第一章
数字逻辑电路基础
Basics of Digital Logic Circuits
(一)
数字逻辑电路概述
(二)
逻辑门和数字抽象
(三)
逻辑关系的描述

## Slide 3
第一章
数字逻辑电路基础
Basics of Digital Logic Circuits
(一)
数字逻辑电路概述
(二)
逻辑门和数字抽象
(三)
逻辑关系的描述

## Slide 4
数字逻辑电路
数字逻辑电路是一个可以处理离散值变量的网络，其中包括：
  一个或多个离散值输入端
  一个或多个离散值输出端
  描述输入和输出关系的功能规范
  描述当输入改变时输出响应延迟的时序规范
功能规范
时序规范
输入
输出

## Slide 5
结点和模块
电路由结点（nodes）和模块（elements）组成
结点是一段导线，通过电压传递离散值变量
  输入结点：接收外部的值（图中的A，B，C）
  输出结点：输出值到外部（图中的Y，Z）
  内部结点：不属于以上两者的结点（图中的n1）
模块本事是一个带有输入、输出、功能规范和时序规范的电路
  每一个模块本身都是一个电路
  如图中的E1、E2、E3

## Slide 6
第一章
数字逻辑电路基础
Basics of Digital Logic Circuits
(一)
数字逻辑电路概述
(二)
逻辑门和数字抽象
(三)
逻辑关系的描述

## Slide 7
1
基本逻辑门
2
CMOS晶体管
逻
辑
门
和
数
字
抽
象

## Slide 8
逻辑门
逻辑门是最简的数字逻辑电路，它们可以接受一个或多个二进制输入，并产生一个二进制输出
逻辑门可通过带有输入和输出的专门符号进行图形化表示，通常输入画在左边（上面），输出画在右边（下面）。
输入和输出之间的逻辑有两种描述方式
  真值表（Truth Table）：左边列出输入，右边列出对应的输出
  布尔表达式（Boolean Equation）：基于二进制变量的数学表达式

## Slide 9
单输入逻辑门
NOT
A
Y
0
1
1
0
Y
A
BUF
A
Y
0
0
1
1
Y
A
布尔表达式
逻辑函数
真值表

## Slide 10
两输入逻辑门 1/2
AND
B
A
Y
A
B
0
0
0
1
Y
1
0
1
1
0
0
0
1
OR
A
B
0
0
0
1
Y
1
0
1
1
0
1
1
1
B
A
Y

## Slide 11
两输入逻辑门 2/2
XOR
A
B
0
0
0
1
Y
1
0
1
1
0
1
1
0
B
A
Y
NAND
B
A
Y
A
B
0
0
0
1
Y
1
0
1
1
1
1
1
0
NOR
A
B
0
0
0
1
Y
1
0
1
1
1
0
0
0
B
A
Y
XNOR
A
B
0
0
0
1
Y
1
0
1
1
1
0
0
1
B
A
Y

## Slide 12
多输入逻辑门
NOR3
C
A
Y
B
A
B
Y
C
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
1
AND3
C
A
Y
B
A
B
Y
C
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1

## Slide 13
例题一
针对下述逻辑门，画出其电路符号，并给出真值表和布尔表达式
a) 三输入或门
b) 四输入异或非门
c) 五输入与非门

## Slide 14
例题一
三输入或门
Y = A +Ｂ＋Ｃ
A | B | C | Y
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 15
例题一
四输入异或非门
A | B | C | D | Y
0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0
A | B | C | D | Y
1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 16
例题一
五输入与非门
A | B | C | D | E | Y
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
A | B | C | D | E | Y
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 17
例题一
五输入与非门
A | B | C | D | E | Y
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
A | B | C | D | E | Y
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0

## Slide 18
例题二
三输入逻辑门在多于一半输入为True时，输出True。请给出真值表。
如图所示三输入AND-OR门，请给出真值表。
A B C
Y
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
0
0
1
0
0
1
1
1
0
A B C
Y
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
1
0
1
0
1
1
1
0

## Slide 19
逻
辑
门
和
数
字
抽
象
1
基本逻辑门
2
CMOS晶体管

## Slide 20
晶体管
现代计算机由大量逻辑门构成，而逻辑门由晶体管构成
晶体管（transistor）是一个电子的可控开关

## Slide 21
晶体管
现代计算机由大量逻辑门构成，而逻辑门由晶体管构成
晶体管（transistor）是一个电子的可控开关
晶体管两大类：双极晶体管和金属-氧化物-半导体场效应管（MOSFET）

## Slide 22
晶体管有关重要人物
William B. Shockley
晶体管发明人
Jack S. Kilby
集成电路发明人
Robert N. Noyce
集成电路及工艺发明人
Notes: 1958年德州仪器TI的Jack Kilby制造了第一个具有两个晶体管的集成电路，集成电路的发明人。
1959年仙童半导体的Robert Noyce申请了一个专利，这个专利就是他发明了一项技术，可以在一个硅芯片上连接多个晶体管，也就是集成电路制造工艺，集成电路真正可以工业化生产了。每个晶体管造价是10美金。
半导体制造技术经过60多年的空前发展（可以说是人类历史上发展最快的技术），当前人们可以在1平方厘米的芯片上集成10亿个MOS管，每个晶体管的造价低于10-6美分。MOS晶体管可以构造几乎所有的数字电路系统。
10nm，速度10-12秒，能耗10-15焦耳。1969 阿波罗登月8万次/s，智能手机10万亿次/s，50年1亿倍
最先进GPU集成542亿个晶体管，采用5nm工艺，人民日报上每个印刷字的成本是芯片上做一个晶体管成本的400倍以上。

## Slide 23
半导体
晶体管由“硅”构成，但纯硅的导电性很差
掺杂硅导电性很好，分为n-型掺杂（砷）和p-型掺杂（硼）
Notes: 硅来自什么地方？沙子，岩石。硅是一个第IV组元素，外层有4个电子，并且与4个相邻元素紧密连接，十分稳定，导电性很弱。
但通过在硅中加入少量杂质，导电性大大提高，称为掺杂原子。加5族元素，如砷（AS），如果加3族元素，如硼（B）。
根据掺杂浓度的不同，硅的导电性可以差好几个数量级，所以硅称为半导体。

## Slide 24
MOS管
金属-氧化物-半导体晶体管（MOS管）
  底层：硅晶元衬底（substrate）
  顶层：导电栅极（gate）
  中间：二氧化硅绝缘层，形成电容
Notes: 栅极长度L是载流子（电子或空穴）经过的从源极到漏极的距离，因此L直接关系到晶体管的速度，我们通常所说的集成电路工艺就是指这个长度L，因此它是一个极其重要的参数。截止到2022年底，世界最先进工艺可达3nm（即最小栅极长度为3nm），我国最新先进工艺为14nm，与世界先进水平仍存在一定差距。
沟道宽度W决定了晶体管的强度。W越大，并行穿过的载流子越多，静态管的导通电阻越小，电流越大，负载电容放电越快，从而器件速度更快，但是随着W的增加，栅极电容也会增加，从而会延长栅极的充放电时间。

## Slide 25
MOS管
金属-氧化物-半导体晶体管
  底层：硅晶元衬底（substrate）
  顶层：导电栅极（gate）
  中间：二氧化硅绝缘层，形成电容
  两类MOS管：nMOS和pMOS
pMOS
Notes: 过去栅极由金属构造，所以称为。。。。，现在采用多晶硅，避免金属在后续处理工艺中被融化。
工艺尺寸就是栅极尺寸

## Slide 26
1
基本逻辑门
2
数字抽象（自学）
3
CMOS晶体管
逻
辑
门
和
数
字
抽
象
nMOS和pMos
CMOS逻辑门

## Slide 27
nMOS
Gate = 0，截止（OFF），源极和漏极不连接
Gate = 1，导通（On），源极和漏极之间通道连通
Notes: P型硅和n型硅之间的连接点称为二极管。P型区域为阳极，n型区域为阴极，当阳极电压>阴极时，二极管正向偏压，二极管导通，电流从阳到阴；否则二极管处于反向偏压，二极管截断，没有电流。
nMOS的衬底一般接地，当栅极电压为0是，由于源极或漏极电压大于0，则他们和衬底之间构成反向偏压状态。因此源极和漏极之间没有电流，晶体管处于截止状态。当栅极电压为VDD（接电源）时，正电压在电容上表面，将建立一个电场并在上表面吸收正电荷，下表面吸收负电荷。当电压足够大时，大量的负电荷聚集在栅极下层，从而使此区域从p型反转为n型。这个反转区域称为沟道。此时形成了一个从n型源极经过n型沟道再到n型漏极的通道，电路就可以从源极流到漏极，晶体管处于导通状态。导通晶体管的栅极电压称为门限电压，一般在0.3~0.7V。

## Slide 28
pMOS
衬底电压为VDD
Gate = 1，截止（OFF），源极和漏极不连接
Gate = 0，导通（On），源极和漏极之间通道连通
Notes: pMOS正好相反，衬底电压为Vdd

## Slide 29
CMOS 1/2
nMOS晶体管能很好导通低电平，但导通高电平能力比较弱
pMOS晶体管能很好导通高电平，但导通低电平能力比较弱
通常nMOS的源极连接地（GND），pMOS的源极连接电源（VDD）
同时提供两种类型晶体管的工艺称为互补型MOS工艺，即CMOS工艺
Notes: MOS晶体管并不是完美的开关。
我们通常仅仅利用晶体管较好的导电模式来构造逻辑门。nMOS需要p型衬底，pMOS需要n型衬底，为了在同一芯片上同时构造这两类晶体管，

## Slide 30
CMOS 2/2
Notes: 总而言之，CMOS工艺提供了两种类型的电控制开关
那如何用这两种MOS管，构成逻辑门呢
我们通常仅仅利用晶体管较好的导电模式来构造逻辑门。nMOS需要p型衬底，pMOS需要n型衬底，为了在同一芯片上同时构造这两类晶体管，

## Slide 31
1
基本逻辑门
2
数字抽象（自学）
3
CMOS晶体管
逻
辑
门
和
数
字
抽
象
nMOS和pMos
CMOS逻辑门

## Slide 32
CMOS非门 1/2
NOT
A
Y
0
1
1
0
Y
A
A | P1 | N1 | Y
Notes: nMOS晶体管N1连接地和输出Y，pMOS晶体管P1连电源和输出Y，两个管的栅极都有输入A控制。

## Slide 33
CMOS非门 2/2
NOT
A
Y
0
1
1
0
Y
A
A | P1 | N1 | Y
0 | on | off | 1
1 | off | on | 0

## Slide 34
CMOS与非门 1/2
1
1
0
NAND
B
A
Y
A
B
Y
0
0
1
0
1
1
1
0
1
A | B | P1 | P2 | N1 | N2 | Y
Notes: nMOS晶体管N1和N2串联，只有两个nMOS都导通，输出才被拉低到地。pMOS晶体管P1和P2并联，，只要有一个导通，就将输出拉升到VDD。

## Slide 35
CMOS与非门 2/2
NAND
B
A
Y
A
B
Y
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
A | B | P1 | P2 | N1 | N2 | Y
0 | 0 | on | on | off | off | 1
0 | 1 | on | off | off | on | 1
1 | 0 | off | on | on | off | 1
1 | 1 | off | off | on | on | 0

## Slide 36
CMOS门结构
Notes: 这幅图给出了构造任意反向逻辑门（非门，与非门、或非门等）的通用结构。nMOS晶体管可以很好地导通低电平，因此下拉网络采用nMOS晶体管连接输出和地，以便将输出下拉到低电平。pMOS晶体管可以很好地导通高电平，因此上拉网络采用pMOS晶体管连接输出和电源，以便将输出上拉到高电平。当晶体管并联的时候，只要一个晶体管导通，整个网络就导通了。当晶体管串联的时候，只有所有的晶体管导通，网络才导通。

## Slide 37
练习题 1
如何构造三输入或非门？

## Slide 38
练习题 2
如何构造二输入与门？
B
A
Y
构造带反向的门更省资源！

## Slide 39
第一章
数字逻辑电路基础
Basics of Digital Logic Circuits
(一)
数字逻辑电路概述
(二)
逻辑门和数字抽象
(三)
逻辑关系的描述

## Slide 40
1
布尔代数（自学）
2
真值表和波形图
3
真值表和标准表示
逻
辑
关
系
的
描
述
基本概念
公理
定理
最小项的定义
最小项的性质
最大项

## Slide 41
乔治 · 布尔
乔治· 布尔（George Boole，1815~1864）
19世纪最重要的数学家之一
1854年，出版了The Laws of Thought 一书
在这本书中，对布尔代数进行了全面的介绍
布尔代数是研究数字电路的数学基础

## Slide 42
布尔代数的定义
布尔代数中的变量取值只能为“真”(TRUE) 或“假”(FALSE)
“1” 表示真，“0”表示假
三种基本逻辑运算：
  “与”，运算符 ∙ ，例：𝐴 ∙ 𝐵 或 𝐴𝐵
  “或”，运算符 + ，例：𝐴 + 𝐵
  “非”，运算符 —，例：

## Slide 43
变量和反变量
变量：可以使用A、B …… 或 a、b …… 来表示，取值只能为0或1
反变量（变量的非，Complement）：变量上面有一条横线
，，
项（Literal）：变量或它的反变量
， ， ， ， ，

## Slide 44
布尔表达式
适用于描述组合逻辑电路中输入与输出间的功能规范，也称逻辑函数
例如： S = F (A, B, Cin)
Cout = F (A, B, Cin)

## Slide 45
1
布尔代数（自学）
2
真值表和波形图
3
真值表和标准表示
逻
辑
关
系
的
描
述
基本概念
公理
定理
最小项的定义
最小项的性质
最大项

## Slide 46
公理
 | 公理 |  | 对偶公理 | 名称
A1 | 如果 | A1’ | 如果 | 二进制量
A2 |  | A2’ |  | NOT
A3 |  | A3’ |  | AND/OR
A4 |  | A4’ |  | AND/OR
A5 |  | A5’ |  | AND/OR
 | 公理 |  | 对偶公理 | 名称
A1 |  | A1’ |  | 二进制量
A2 |  | A2’ |  | NOT
A3 |  | A3’ |  | AND/OR
A4 |  | A4’ |  | AND/OR
A5 |  | A5’ |  | AND/OR

## Slide 47
对偶规则
对偶（Duality）
  设F为任意逻辑表达式，若将F中所有运算符和常量作如下变换
  则所得新的表达式为F的对偶式 𝐹'
对偶是相互的， F 和 F' 互为对偶式
对偶规则：两个逻辑表达式F和G相等，则对偶式F' 和 G' 也相等
· + 0 1
+ · 1 0
例：
对偶关系

## Slide 48
1
布尔代数（自学）
2
真值表和波形图
3
真值表和标准表示
逻
辑
关
系
的
描
述
基本概念
公理
定理
最小项的定义
最小项的性质
最大项

## Slide 49
单变量定理 1/3
 | 定理 |  | 对偶定理 | 名称
T1 |  | T1’ |  | 同一性
T2 |  | T2’ |  | 零元
T3 |  | T3’ |  | 重叠
T4 |  |  |  | 回旋
T5 |  | T5’ |  | 互补
 | 定理 |  | 对偶定理 | 名称
T1 |  | T1’ |  | 同一性
T2 |  | T2’ |  | 零元
T3 |  | T3’ |  | 重叠
T4 |  |  |  | 回旋
T5 |  | T5’ |  | 互补

## Slide 50
单变量定理 2/3
同一性定理
  B · 1 = B
  B + 0 = B
重叠定理
  B · B = B
  B + B = B
零元定理
  B · 0 = 0
  B + 1 = 1
1
B
B
0
B
B
0
B
0
1
B
1
B
B
B
B
B
B

## Slide 51
单变量定理 3/3
回旋定理
  B = B
互补定理
  B · B = 0
  B + B = 1
B
B
0
B
B
1
B
B

## Slide 52
多变量定理 1/2
 | 定理 |  | 对偶定理 | 名称
T6 |  | T6' |  | 交换律
T7 |  | T7' |  | 结合律
T8 |  | T8' |  | 分配律
T9 |  | T9' |  | 吸收律
T10 |  | T10' |  | 合并律
T11 |  | T11' |  | 一致律
T12 |  | T12' |  | 德摩根定律
 | 定理 |  | 对偶定理 | 名称
T6 |  | T6' |  | 交换律
T7 |  | T7' |  | 结合律
T8 |  | T8' |  | 分配律
T9 |  | T9' |  | 吸收律
T10 |  | T10' |  | 合并律
T11 |  | T11' |  | 一致律
T12 |  | T12' |  | 德摩根定律

## Slide 53
德 · 摩根定律
A · B = A + B
A + B = A · B
B
A
Y
B
A
Y
B
A
Y
B
A
Y

## Slide 54
1
布尔代数（自学）
2
真值表和波形图
3
真值表和标准表示
逻
辑
关
系
的
描
述
基本概念
公理
定理
最小项的定义
最小项的性质
最大项

## Slide 55
基本概念
蕴含项（Implicant）：项的乘积
  ，，
最小项（Mniterm）：包含全部输入变量的乘积项
  ，，
最大项（Maxterm）：包含全部输入变量的求和项（Sum）
  ，，
Notes: 变量和它的反均称为项。A是真值形式，A-是取反形式，这种形式不是变量是true。

## Slide 56
最小项
最小项是一种特殊的乘积项（“与”项）
最小项特点
  n个变量逻辑函数的每个最小项，一定是包含n个因子的乘积项
  在各个最小项中，每个变量必须以原变量或反变量形式作为因子出现一次，而且仅出现一次
    例：包含A、B两变量的最小项共有四项(22)
    例：包含A、B、C三变量的最小项共有八项(23)

## Slide 57
最小项的编号
最小项用 mi 表示
  m表示最小项
  下标 i 为使该最小项为1的变量取值所对应的等效十进制数
例：最小项
  要使该最小项为1，A、B、C的取值应为0、1、1
  二进制数 011 所等效的十进制数为 3，所以

## Slide 58
三变量最小项编号表
最小项 | 使最小项为1的变量取值 |  |  | 对应的十进制数 | 编号
 | A | B | C |  | 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
 | 1 | 0 | 1 | 5 | 
 | 1 | 1 | 0 | 6 | 
 | 1 | 1 | 1 | 7 | 
最小项 | 使最小项为1的变量取值 |  |  | 对应的十进制数 | 编号
 | A | B | C |  | 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
 | 1 | 0 | 1 | 5 | 
 | 1 | 1 | 0 | 6 | 
 | 1 | 1 | 1 | 7 | 

## Slide 59
三变量最小项真值表
A | B | C |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
A | B | C |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
从表中可以看出,每个最小项只有一组变量取值能使其值为1，而其他各组取值该最小项皆为0。由这种“与”函数真值表中1的个数最少，而得名“最小项”

## Slide 60
1
布尔代数（自学）
2
真值表和波形图
3
真值表和标准表示
逻
辑
关
系
的
描
述
基本概念
公理
定理
最小项的定义
最小项的性质
最大项

## Slide 61
最小项的性质 1/2
变量任取一组值，仅有一个最小项为1，其他最小项为0
  例：变量 ABC 的值为 010，只有最小项 能使其为1
n变量的全体最小项（共有2n个）之和恒为1
n个变量任意两个不同的最小项相与，结果恒为0

## Slide 62
最小项的性质 2/2
两最小项相邻，相邻最小项相“或”，可以合并成一项，并可以消去一个变量因子
  相邻：两最小项仅有一个变量因子不同，其他变量均相同，则两个最小项相邻
  例：
任一n变量的最小项，必定和其他n个不同最小项相邻
  每一变量取反都是相邻项
  例： 与 相邻

## Slide 63
1
布尔代数（自学）
2
真值表和波形图
3
真值表和标准表示
逻
辑
关
系
的
描
述
基本概念
公理
定理
最小项的定义
最小项的性质
最大项

## Slide 64
最大项
最大项是一种特殊的和项（“或”项）
最大项特点
  n个变量构成的每个最大项,一定是包含n个因子的“或”项
  在各个最大项中，每个变量必须以原变量或反变量形式作为因子出现一次，而且仅出现一次
    例：包含A、B两变量的最大项共有四项(22)
    例：包含A、B、C三变量的最大项共有八项(23)

## Slide 65
最大项的编号
最大项用 Mi 表示
  M表示最大项
  下标 i 为使该最大项为0的变量取值所对应的等效十进制数
例：最大项
  要使该最小项为0，A、B、C的取值应为1、0、0
  二进制数 100 所等效的十进制数为 4，所以

## Slide 66
三变量最大项编号表
最大项 | 使最大项为0的变量取值 |  |  | 对应的十进制数 | 编号
 | A | B | C |  | 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
 | 1 | 0 | 1 | 5 | 
 | 1 | 1 | 0 | 6 | 
 | 1 | 1 | 1 | 7 | 
最大项 | 使最大项为0的变量取值 |  |  | 对应的十进制数 | 编号
 | A | B | C |  | 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
 | 1 | 0 | 1 | 5 | 
 | 1 | 1 | 0 | 6 | 
 | 1 | 1 | 1 | 7 | 

## Slide 67
三变量最大项真值表
从表中可以看出,每个最大项只有一组变量取值能使其值为0，而其他各组取值该最大项皆为1。由这种“或”函数真值表中1的个数最多，而得名“最大项”
A | B | C |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
A | B | C |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0

## Slide 68
最大项的性质 1/2
变量任取一组值，仅有一个最大项为0，其他最大项为1
n变量的全体最大项（共有2n个）之积恒为0
n个变量任意两个不同的最大项相或，结果恒为1

## Slide 69
最大项的性质 2/2
两相邻的最大项相“与”，可以合并成一项（等于相同因子之和），并可消去一个变量因子
  相邻：两最大项仅有一个变量因子不同，其他变量均相同，则两个最大项相邻
  例：
证明：
任一n变量的最大项，必定和其他n个不同最大项相邻

## Slide 70
1
布尔代数（自学）
2
真值表和波形图
3
真值表和标准表示
逻
辑
关
系
的
描
述

## Slide 71
真值表存在的问题
n个输入变量逻辑函数的真值表2n行
  三变量逻辑函数，真值表有8行
当n较大时，真值表将变得十分巨大
只适用于描述变量数较少的逻辑函数
是否有其它更适合描述逻辑函数的表达方式呢？
A | B | C | F(A, B, C)
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 72
波形图
逻辑函数输入变量的变化和输出变量的变化之间存在时间上的关联
可以通过波形图来描述输出变量对于输入变量的变化所产生的响应
A | B | C | F(A, B, C)
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
A
B
C
F

## Slide 73
1
布尔代数（自学）
2
真值表和波形图
3
真值表和标准表示
逻
辑
关
系
的
描
述

## Slide 74
标准与或式（sum-of-products）
由最小项之和构成的逻辑表达式
每个最小项都对应真值表中值为1的一行
标准与或式是最小项之间的或运算
标准与或式与真值表间一一对应
因此，从标准与或式中可以直接判断哪些变量取值可以使表达式为1
A | B | C | 
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
A | B | C | 
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0

## Slide 75
标准与或式具有唯一性
任一逻辑函数都可以表达为最小项之和的形式,而且是唯一的
例：

## Slide 76
标准或与式（products-of-sum）
由最大项之积构成的逻辑表达式
例：
任一逻辑函数都可以表达为最大项之积的形式，而且是唯一的

## Slide 77
标准与或式和标准或与式的关系
推导：
  （根据最小项的性质，当时，其它最小项都是0）
（最小项和最大项的关系，）
（德 · 摩根定律）

## Slide 78
布尔表达式  真值表 1/2
方法1：将变量的所有可能取值组合一一代入表达式进行计算
方法2：将表达式转化为标准与或式
例：
A | B | C | F
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 79
布尔表达式  真值表 2/2
方法3：根据函数式的逻辑含义，直接填表
例
  A 和 B 同时为 “1”，即 时，
  B 和 C 同时为 “1”，即 时，
  当不满足上面两种情况时，
A | B | C | F
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
AB同时为1
BC同时为1

## Slide 80
真值表  布尔表达式
方法1：根据最小项的性质，直接从真值表写出标准与或式
方法2：根据最大项的性质，直接从真值表写出标准或与式
A | B | C | F
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 81
一个例子
例：你计划去餐馆（只有米饭和面条两种主食）吃面条
  计划实现（ E ）
  餐馆没有营业（ ）
  餐馆只卖米饭（ R ）
写出一个真值表，说明在满足何种条件下你的计划能够实现
O | R | E
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0